UŽIVATELSKÝ MANUÁL – 12V/1600W

Před použitím měniče si pozorně přečtěte tento manuál

Upozornění:
měnič provozujte v dobře větraném prostoru
měnič nevystavujte přímému slunečnímu záření
měnič používejte mimo dosahu dětí

1. Připojení měniče:
Měniče s výkonem nad 300W připojujte k akumulátoru. Červený kabel na + pól, černý na – pól
Zkontrolujte, zda jste zvolili správné vstupní napětí (12 nebo 24V)

2. Provoz měniče:
Pokud připojujete spotřebič k měniči, tak nejdříve zapněte měnič a teprve poté spotřebič. Pokud je v akumulátoru nízké napětí, ozve se zvukový signál a měnič se do 5-ti minut vypne
Pokud připojujete k měniči zařízení s CRT, např. TV nebo počítače, je potřeba tato zařízení nejdříve několikrát zapnout a vypnout a poté začne měnič plynule fungovat. Nezapínejte měnič, pokud je pod zátěží. V tom případě může dojít k jeho poškození.
Pokud připojujete zařízení vybavené motorem nebo kompresorem (vrtačka, ventilátor apod.) ujistěte se zda výkon měniče je min. 3x vyšší než příkon zařízení. Startovací příkon zařízení je podstatně vyšší jak provozní

3. Výstupní kapacita:
Měnič se automaticky vypne pokud celkový výkon zařízení přesáhne výkon měniče. Stejně tak se vypne, pokud jeho teplota přesáhne 65°C.

4.Doporučení
Pokud měnič nepoužíváte, odpojte ho od zdroje proudu. Stejně tak ho odpojte, pokud startujete vozidlo. Pokud se spustí výstražný signál, vypněte připojené zařízení, odpojte měnič a nastartujte vozidlo. Výstražný signál hlásí pokles napětí v akumulátoru. Pokud tak neučiníte, měnič se automaticky vypne. Měnič je možné používat, pokud je v akumulátoru min. 10,5V
Doporučujeme nastartovat vozidlo na 10-20 min. cca každé 2-3 hodiny, podle příkonu připojeného spotřebiče. Ujistěte se, že při dobíjení akumulátora máte měnič vypnutý. V opačném případě může dojít k jeho poškození a ztrátě záruky. Stejně tak při připojení měniče k jakékoliv nabíječce akumulátorů

5. Prodlužovací kabel:
Nepoužívejte prodlužovací kabel mezi měničem a zařízením. Max. lze použít kvalitní kabel do 30m mezi akumulátorem a měničem. Delší kabel sníží výkon

6. Uzemnění měniče:
Před použitím měniče je třeba ho uzemnit. Na zadní části měniče je uzemňovací konektor „Chassis GND“. V případě použití měniče mimo vozidlo, je třeba provést uzemnění do hloubky cca 1,2m. Na lodi by měl být měnič napojen na stávající uzemňovací systém. Uzemňovací konektor AC výstupu je připojen k nulovému vodiči. Je to stejné jako u standartní zástrčky, kdy nulový vodič je spojen se zemí a mezi nimi není žádné napětí. Ve vozidle by měl být měnič uzemněn ke karoserii vozu

7. Měření napětí:
Vzhledem k tomu, že výstupní křivka měniče je MODIFIKOVANÁ SINUSOIDA, je třeba výstupní napětí měřit pouze RMS voltmetrem. Měření jinými přístroji bude velmi zkreslené a nebude odpovídat skutečnosti
Taktéž se může stát, že některé citlivější přístroje (počítače apod.) nemusí ve spojení s měniči s modifikovanou sinusoidou fungovat. V tom případě je třeba použít měnič s „čistou“ sinusoidou

Upozornění:
V případě problému s AC výstupem, např. zkrat,přetížení apod., ochranný okruh automaticky odpojí výstup. V tom případě:
vypněte měnič
odpojte připojené zařízení a nechte měnič vychladnout
opětovně měnič zapněte

Údržba:
Pravidelně čistěte měnič od prachu a kontrolujte dotažení napájecích konektorů

Všechny specifikace jsou platné při nominálním provozu s poloviční zátěží při teplotě 25°C

Technické parametry:
vstupní napětí (DC): 11-16V
pohotovostní vstupní proud: > 0,5A
výstupní napětí (AC): 230V (+/-5%)
výstupní frekvence: 50Hz
trvalý výkon: 1600W
špičkový výkon: 3200W
rozměry: 290x200x77 mm
hmotnost: 4050 kg

        DD Technik s.r.o.
        J. V. Kamarýta 72
        382 32 Velešín
        Tel. : 380 331 830
        Fax : 380 331 091
        E-mail : ddtechnik@ddtechnik.cz